## Slide 1
TOP:
Read IMem
IWAIT
RRMOVL:
Cnd := Cond(cc,ifun) valA := R[rA]
valE := 0 + valA Cnd ? R[rB] := valE PC += 2
PUSHL:
valA := R[rA] MDR := valA valB := R[%esp] valE := valB - 4 MAR := valE R[%esp] := valE PC += 2
CALL:
valB := R[%esp] valE := valB - 4 R[%esp] := valE MAR := valE MDR := PC + 5 valC := IR[1:4]
PC := valC
RMMOVL:
valA := R[rA] MDR := valA valB := R[rB]
valE := valB + IR[2:5] MAR := valE
PC += 6
JXX:
Cnd := Cond(cc, ifun) valC := IR[1:4]
Cnd ? PC := valC
Not-Cnd ? PC := PC + 5
OPL:
valA := R[rA] valB := R[rB]
valE := valB OP valA update cc
R[rB] := valE PC += 2
IRMOVL:
valE := 0 + IR[2:5]
R[rB] := valE PC += 6
MRMOVL:
valB := R[rB]
valE := valB + IR[2:5] MAR := valE
PC += 6
POPL:
valA := R[%esp] MAR := valA PC += 2
valB := R[%esp] valE := valB + 4 R[%esp] := valE
RET:
valB := R[%esp] valA := R[%esp] valE := valB + 4 R[%esp] := valE MAR := valA
HALT:
MEMWRITE:
Write DMem
DWAIT0
MEMREAD1:
Read DMem
MEMREAD2:
Read DMem
DWAIT1
MEMREG:
R[rA] := valM
MEMPC:
PC := valM
to TOP
to TOP
to TOP
to TOP
to TOP
to TOP
not done
done
to TOP
not done
done
not done
DWAIT2 | 
 | done
not done
done, icode=x2
done, icode=xA
done, icode=x8
done, icode=x4
done, icode=x7
done, icode=x6
done, icode=x3
done, icode=x5
done, icode=xB
done, icode=x9
done, icode = x1
done, icode=x0
(Labelling TOP with 000000 make it easier
to start there on reset; labelling the first state in each instruction with 1-1-icode helps the microsequencer.
110010
111010
111000
110100
110111
110110
110011
110101
111011
"X ? Y" means "if X then do Y")
110011
NOP:
PC += 1 to TOP
110000
111001
000000
IOPL:
valA :=IR[2:5]
valB := R[rB]
valE := valB OP valA update cc
R[rB] := valE PC += 6
to TOP
111100
done, icode=xC